## Slide 1
STM32F072 BootLoader 程序框图
作者：马步兴

## Slide 2
功能码 0x41 (F3协议程序升级操作)
程序升级流程
起始符 | 外设地址 | 功能码 | 消息ID | 数据长度 | 数据区 | 校验 | 结束符
0x3A | 2个字符 | 0x34 0x31 | 4个字符 | 4个字符 | 2*256个字符 | 2个字符 | 0x0D 0x0A
升级子命令指令说明：
开始升级子命令：消息ID为0x0001,数据区内容为空；
清除源程序子命令：消息ID为0x0002,数据区内容为空；
传输文件包子命令：消息ID为0x0003,数据区内容见说明；
执行新程序子命令：消息ID为0x0004,数据区内容为空；
说明：车载终端向外设分包发送升级文件（数据区结构为：总包数（4个字符）+包序号（4个字符）+升级包内容），每个包的升级包数据区长度最大为256个字节，第一个升级包的文件内容为升级文件的校验码(占用4字节)，该校验码为升级文件所有字节之和。当外设接收完成所有升级文件并验验证码无误后，向平台确认接收完整，开始升级并回复，升级完成以后设备参数保持不变。
升级回复数据内容：
0x00 表示接收成功。
0x01 表示接收失败。
0x02 表示校验码错误。

## Slide 3
程序升级流程
图1：F3协议程序升级流程

## Slide 4
擦除EEPROM
检测EEPROM升级标志位
无限等
等一秒
有
检测EEPROM擦除标志位
有
无
初始化
检测串口接收数据标志
有且符合要求
时间到
检测串口接收数据标志
检测是否有应用程序存在
无
有
写EEPROM升级标志位，重启，进入无限等待升级状态
跳转
图2：整体程序框架
处理数据
STM32F072 BootLoader 程序框图

## Slide 5
各项参数初始化
图3：数据处理函数程序框架
STM32F072 BootLoader 程序框图
获得串口接收到数据长度
是否为ASCII
ASCII帧转为HEX帧
是
LRC是否正确
是
消息解析
CRC是否正确
ERROR
否
是
否
ERROR
否
子码为0001，数据长度为0：将标志写进EEPROM。
子码为0001，数据长度为2：擦除EEPROM。
子码为0002，数据长度为0：擦除flash，将相应标志置位。
子码为0003，数据长度为0：收到第一包时候，记录文件校验和，总包数存入缓存，第二包开始，计算该包校验和，进行进行文件解码，写入flash，写入成功时将该包校验和加到总校验和上。当收到最后一包数据时对比该校验和是否与第一包赋值数相等，若相等，则更改EEPROM标志位为已升级标志。否则，报错。
子码为0004，数据长度为0：检测是否存在应用程序，存在则跳转，不存在则写入升级标志。
子码为00FF，数据长度为0：将车机模式转换为自用模式。

## Slide 6
关于Boot使用的几点说明
因为在Boot程序中上电后检测到擦出EEPROM的标志位，自动进行EEPROM的擦除，擦除后，自动运行主程序，并未进行无限制等待操作，因此需擦除EEPROM时，在APP中将0x00写入倒数第二个字节，即EEPROM的2046地址上，然后对系统重新上电即可，推荐直接调用NVIC_SystemReset()函数，免去人为断电操作。
每次上电后，升级程序之前，必须进行擦除Flash操作（哪怕此次上电之前擦除过，也需重新进行擦除操作，否则会失败，目的就是保证写入程序之前已经进行过Flash的擦除）。
数据包传输完成即擦除掉升级标志位，也就是说程序升级完成，可通过断电方式，也可以通过发送升级程序指令进行APP的运行。
为适应车机在线升级程序以及自用时快速传输的情况，因此，Boot做了两种传输方式：
（1）车机模式：ASCII码帧、9600bps、256Byte/帧。
（2）自用模式：HEX帧、115200bps、1024Byte/帧。
程序运行默认车机模式，发送一条更改模式指令（子码为：0x00FF）即可切换到自用模式。